VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO SEGÚN RD 1000/2010
(BOE 6-08-2010)

Relación de aspectos que se deben comprobar

Comprobación de la corrección del proyecto de ejecución de edificación conforme a la legislación estatal, autonómica y local aplicable a:

1 Seguridad en caso de incendio

2 Seguridad de utilización y accesibilidad

3 Seguridad estructural

(*) Aspecto que forma parte del contenido documental del Proyecto Básico (**) Aspecto que forma parte del contenido documental del Anteproyecto (entendiendo que su grado de desarrollo dependerá del proyecto y del objeto de su redacción). La verificación en esta fase se limitará únicamente al nivel conceptual de los aspectos generales Color granate: aspectos regulados por la normativa autonómica Color azul: aspectos regulados por la normativa local

| Ref. | Aspecto que se debe comprobar Seguridad estructural | (**) Anteproyecto | (*) P Básico | Proyecto | Localización en la norma de los parámetros mínimos de la normativa (umbrales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 1 | MD 3.2 | Aceleración sísmica básica, ac |  | * |  | NCSE-02 | 2.1 y Anejo 1 |
| ( 2 | MD 3.2 | Acciones geotécnicas y acciones sobre el edificio |  | * |  | CTE DB SE-C CTE DB SE-AE | 2.3.2.3 Acciones geotécnicas 2. Acciones permanentes, 3. Acciones variables, 4. Acciones accidentales |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |
| ( 3 | MD 3.2 | Coeficientes parciales de seguridad de las acciones geotécnicas |  |  |  | CTE DB SE-C | 2.1 Coeficientes parciales de seguridad |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |
| ( 4 | MD 3.2 | Coeficientes parciales de seguridad de las acciones sobre el edificio |  |  |  | CTE DB SE | 4.1 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |
| ( 5 | MD 3.2 | Clasificación de la importancia del edificio según normativa sísmica |  | * |  | CTE DB SE | 4.1 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones |
| ( 42 | MC 2.1 | Relación con el entorno inmediato y con el conjunto de la obra |  |  |  | CTE. Parte 1 | Anejo 1. Contenido del proyecto |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |
| ( 43 | MC 2.1 MC 2.2 | Caracterización de los materiales Cimentación Estructura de hormigón armado |  |  |  | EHE-08 EHE-08 | 32. Aceros para armaduras pasivas 33. Armaduras normalizadas 34. Aceros para armaduras activas 35. armaduras activas 38. Características de las armaduras 39.2 Tipificación de los hormigones 36. Piezas de entrevigado en forjados |
|  |  | Estructura de acero Estructura de madera Estructura de fábrica o de fábrica armada |  |  |  | DB SE-A DB SE-M DB SE-F | 4. Materiales 4. Materiales y Anejos C y E 4. Materiales |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |
| ( 44 | MC 2.1 MC 2.2 | Coeficientes parciales de seguridad de los materiales Cimentación |  |  |  | EHE-08 | 15. Coeficientes parciales de seguridad de los materiales |
|  |  | Estructura de hormigón armado |  |  |  | EHE-08 |  |
|  |  | Estructura de acero |  |  |  | DB SE-A | 2.3.3 Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia |
|  |  | Estructura de madera |  |  |  | DB SE-M | 2.3 Coeficientes parciales de seguridad para el material |
|  |  | Estructura de fábrica o de fábrica armada |  |  |  | DB SE-F | 4.8 Coeficientes parciales de seguridad |
|  | DG E |  |  |  |  |  |  |

| Ref. | Aspecto que se debe comprobar Seguridad en caso de incendio | (**) Anteproyecto | (*) P Básico | Proyecto | Localización en la norma de los parámetros mínimos de la normativa (umbrales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 6 | MD 3.3 | Aproximación y entorno del edificio: | ** | * |  | CTE DB SI 5 | 1.2 Entorno de los edificios |
|  |  | - identificación del espacio de maniobra (en relación a las fachadas accesibles y a los viales de aproximación de los vehículos de bomberos). |  |  |  | RSCIEI Anejo II | A.1 Condiciones del entorno de los edificios A.2 Condiciones de aproximación de los edificios |
|  |  | - separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio |  |  |  |  |  |
|  |  | - distancia máxima hasta los accesos del edificio necesarios para llegar a todas sus zonas. |  |  |  |  |  |
|  |  | - anchura y altura libre [m] |  |  |  |  |  |
| ( 7 | MD 3.3 | Accesibilidad por fachada: | ** | * |  | CTE DB SI 5 | 2 Accesibilidad por fachada |
|  |  | - identificación de fachadas accesibles. |  |  |  | RSCIEI Anejo II | A Fachadas accesibles |
|  |  | - huecos de acceso en cada planta: dimensiones, y separación, sin elementos que dificulten el acceso. |  |  |  |  |  |
| ( 8 | MD 3.3 | Espacio exterior para la evacuación de los ocupantes: | ** | * |  | CTE DB SI, Anejo SI A, | Espacio exterior seguro Salida de edificio |
|  |  | - Identificación y relación con la salida del edificio. |  |  |  | Terminología |  |
|  |  | - Condiciones del espacio exterior seguro donde acaba la evacuación de los ocupantes. Si no es la vía pública u otros espacios públicos se comprobará: - separación mínima a las fachadas - dimensiones (superficie y radio, según asignación de ocupantes) |  |  |  |  |  |
|  |  | - Condiciones del espacio exterior comunicado con recorridos alternativos hasta espacios exteriores seguros: Comprobación de las distancias. |  |  |  | CTE DB SI, Anejo SI A, Terminología | Salida de edificio |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |
| ( 9 | MD 3.3 | Sectores de incendio: | ** | * |  | CTE DB SI | 1 Compartimentación en sectores de incendio |
|  |  | - Identificación de los sectores de incendio según uso, superficie, ubicación, riesgo intrínseco, etc. y comunicación con el resto del edificio. |  |  |  | RSCIEI Anejo II | 2 Sectorización de establecimientos industriales |
|  |  | - Valores de resistencia al fuego (EI (t)) de los cerramientos, las puertas (EI2 (t) C5, E (t) ) y otros elementos de compartimentación interior (EI (t)). |  |  |  |  |  |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |

|  |  |  | AP | PB | P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 10 | MD 3.3 | Locales de riesgo especial - Identificación y clasificación de los locales según uso, dimensiones, etc. - Valores de resistencia al fuego |  | * |  | CTE DB SI 1 | 2 Locales y zonas de riesgo especial |
| ( 11 | MD 3.3 | Clases de reacción al fuego de los materiales - Definición de las clases de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, de capas contenidas en el interior de cerramientos, de espacios ocultos y de mobiliario, si procede, y adecuación según usos y zonas |  | * |  | CTE DB SI 1 RSCIEI Anejo II | 4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 3. Materiales |
| ( 12 | MD 3.3 | Resistencia al fuego en medianeras, fachadas y cubiertas - Identificación de las franjas resistentes al fuego, separación de aberturas, etc. - Valores de resistencia al fuego (clase EI (t), E(t) y tiempo en segundos). |  | * |  | CTE DB SI 2 RSCIEI Anejo II | 1 Medianerías y fachadas 2 Cubiertas 5. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento |
| ( 13 | MD 3.3 | Reacción al fuego en fachadas y cubiertas - Clases de reacción al fuego en materiales de revestimiento y en superficies interiores de las cámaras de fachadas ventiladas, según altura de evacuación y entorno. |  | * |  | CTE DB SI 2 | 1 Medianerías y fachadas 2 Cubiertas |
| ( 14 | MD 3.3 | Resistencia al fuego de la estructura - Valores de resistencia al fuego (R t, en minutos) exigible a los elementos estructurales según uso, altura de evacuación, local de riesgo, escalera protegida, etc. |  | * |  | CTE DB SI 6 RSCIEI Anejo II | 3 Elementos estructurales principales 4 Elementos estructurales secundarios 4 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |
| ( 15 | MD 3.3 | Densidad de ocupación - Valores según usos |  | * |  | CTE DB SI 3 | 2 Cálculo de la ocupación |
| ( 16 | MD 3.3 | Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación - Una o más salidas y recorridos alternativos, si procede, según usos, ocupación, altura de evacuación. | ** | * |  | CTE DB SI 3 | 2 Cálculo de la ocupación 3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación |
|  |  | - Condiciones de las salidas: de recinto, de planta, de edificio, accesibles (a escalera, a otro sector, al exterior). - Compatibilidad de los elementos de evacuación con otros del edificio. |  |  |  | CTE DB SI Anejo A Terminología RSCIEI Anejo II | Recorridos de evacuación, salidas de planta 6. Evacuación de los establecimientos industriales |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |
| ( 17 | MD 3.3 | Configuración de los elementos de evacuación - Escaleras: condiciones de protección frente al fuego, anchura mínima, ventilación –natural, sobrepresión, conductos- etc.). - Zonas de refugio: ubicación y dimensiones - Vestíbulos de independencia - Puertas - Pasillos - Rampas |  | * |  | CTE DB SI 3 CTE DB SU 9.2 RSCIEI Anejo II | Protección de las escaleras 2 Puertas situadas en los recorridos de evacuación 9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 5.1.1.3.2 Accesibilidad en las plantas del edificio 6. Evacuación de los establecimientos industriales |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | AP | PB | P |  |  |
| ( 18 | MD 3.3 | Dotación de sistemas de control de humos en caso de incendio, si procede - En aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, atrios > 500 personas, establecimientos de uso comercial o de pública concurrencia > 1000 personas. - Otros: cajas escénicas, sobrepresión de escaleras o pasillos protegidos, establecimientos industriales, etc. |  | * |  | CTE DB SI 3 RSCIEI Anejo II | 8 Control de humo de incendio 7. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión de los edificios industriales. |
| ( 19 | MD 3.3 | Necesidad de salidas accesibles al exterior, zonas de refugio o sector de incendio alternativo - Identificación de las salidas accesibles (al exterior, a otro sector de incendio) o a zonas de refugio, según los usos, altura de evacuación o superficie del edificio. | ** | * |  | CTE DB SI 3 | 9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio |
|  | DG SI |  |  | * |  |  |  |
| ( 20 | MD 3.3 | Dotación de las instalaciones de protección contra incendio - En el edificio o establecimiento y en cada sector o zona de riesgo especial, si procede, según uso, superficie, ocupación, altura de evacuación, riesgo de incendio, etc. |  | * |  | CTE DB SI 4 RSCIEI Anejo III | 1 Dotación de instalaciones de protección contra incendio Requisitos de las instalaciones de PCI en los establecimientos industriales |
|  | DG SI |  |  |  |  |  |  |

| Ref. | Aspecto que se debe comprobar Seguridad de utilización y de accesibilidad | Proyecto | (*) P Básico | (**) Anteproyecto | Localización en la norma de los parámetros mínimos de la normativa (umbrales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 21 | MD 3.4 | Resbaladicidad de los suelos: - clasificación según uso y ubicación |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 1( Resbaladicidad de los suelos |
| ( 22 | MD 3.4 | Discontinuidades de los pavimentos: - zonas de circulación: limitación de escalones aislados. |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 2 ap.3 ( Limitación de escalones aislados |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 23 | MD 3.4 | Desniveles: - barreras de protección: altura y configuración (no escalables según usos). |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 3.2.1 ( necesidad de protección 3.2.2 ( altura en función desnivel 3.2.3 ( configuración (no escalables) |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 24 | MD 3.4 | Escaleras: |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 4.1 ( uso restringido |
|  |  | - tramos: anchura mín. / altura máx. |  |  |  |  | 4.2 ( uso general (según usos y |
|  |  | - rellanos: anchura y longitud |  |  |  |  | existencia de ascensor como alternativa a la escalera) |
|  |  | - peldaños: huella y contrahuella |  |  |  |  |  |
|  |  | - barreras protección (altura y configuración) |  |  |  |  |  |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 25 | MD 3.4 | Rampas: (en general, en itinerario accesible y en aparcamiento con circulación conjunta con peatones) |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 4.3 ( Rampas |
|  |  | - pendiente |  |  |  |  |  |
|  |  | - tramos: anchura mín. y longitud. (**24a) |  |  |  | CTE DB SUA-9 Accesibilidad | 1.1( Condiciones funcionales |
|  |  | - rellanos: anchura y longitud (**24b) |  |  |  |  |  |
|  |  | - barreras protección (altura y configuración) |  |  |  |  |  |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 26 | MD 3.4 | Acceso a localidades: configuración escalones - dimensión constante contrahuella - dos dimensiones para la huella |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 4.4 ap. 1 ( configuración pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas |
| ( 27 | MD 3.4 | Limpieza acristalamientos transparentes interiores - vidrios practicables, fácilmente desmontables, o bien - condiciones de accesibilidad para los vidrios exteriores a una altura > 6m sobre rasante exterior |  | * |  | CTE DB SUA-1 Riesgo de caídas | 5 ( Limpieza acristalamientos exteriores (sólo para uso Residencial vivienda) |
| ( 28 | MD 3.4 | Impacto con elementos fijos y practicables: |  | * |  | CTE DB SUA-2 Impacto o atrapamiento | 1.1 ( Elementos fijos |
|  |  | - altura libre paso zonas de circulación -uso general y uso restringido- pasillos y puertas. |  |  |  |  | 4.2 ( Elementos practicables |
|  |  | - sentido de apertura de las puertas en laterales de pasillos de las zonas de circulación |  |  |  |  |  |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |

|  |  |  | AP | PB | P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 29 | MD 3.4 | Impacto con elementos frágiles - clasificación a impacto de los vidrios según las zonas de riesgo y desnivel que se deba proteger |  | * |  | CTE DB SUA-2 Impacto o atrapamiento | 1.3 ( Elementos frágiles |
| ( 30 | MD 3.4 | Fuerza de apertura de las puertas de salida - en general - en itinerarios accesibles |  | * |  | CTE DB SUA-3 Aprisionamiento en recintos | 1( aprisionamiento |
| ( 31 | MD 3.4 | Alumbrado normal zonas de circulación - definición de los niveles de iluminación en función sea zonas interiores, exteriores o aparcamientos |  | * |  | CTE DB SUA-4 Iluminación inadecuada | 1( Alumbrado norma en zonas de circulación |
| ( 32 | MD 3.4 | Alumbrado de emergencia - dotación |  | * |  | CTE DB SUA-4 Iluminación inadecuada | 2 ( Alumbrado de emergencia |
| ( 33 | MD 3.4 | Graderíos para espectadores de pie - configuración: pendiente, - acceso graderíos: longitud de las filas - salida graderío: diferencia cota fila - salida |  | * |  | CTE DB SUA-5 Situaciones de alta ocupación | 2( Condiciones de los graderíos para los espectadores de pie. |
| ( 34 | MD 3.4 | Piscinas - necesidad de barreras de protección - barreras de protección: altura y configuración - configuración vaso piscina: profundidades, pendiente |  | * |  | CTE DB SUA-6 Ahogamiento | 1.1( necesidad de barreras de protección y configuración de las mismas 1.2 ( Características del vaso |
| ( 35 | MD 3.4 | Garajes, Aparcamientos - espacio de acceso y espera de incorporación al exterior: longitud mínima y pendiente máxima |  | * |  | CTE DB SUA-7 Vehículos en movimiento | 2 ( Características constructivas |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 36 | MD 3.4 | Rampas para circulación conjunta de vehículos y personas - zona de paso peatón: anchura mínima y condiciones de protección |  | * |  | CTE DB SUA-7 Vehículos en movimiento | 2 ( Características constructivas |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 37 | MD 3.4 | Protección de los recorridos peatonales de garajes y aparcamientos: - necesidad de barreras de protección - protección de los itinerarios peatonales frente a las puertas de comunicación del aparcamiento con otras zonas |  | * |  | CTE DB SUA-7 Vehículos en movimiento | 3 ( Protección de recorridos peatonales |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 38 | MD 3.4 | Sistema de protección al rayo - Justificación de la necesidad del sistema de protección |  | * |  | CTE DB SUA-8 Acción del rayo | 1( Procedimiento de verificación |
| ( 39 | MD 3.4 | Sistema de protección al rayo - Eficacia y nivel de protección de la instalación |  | * |  | CTE DB SUA-8 Acción del rayo | 2( Tipo de instalación exigido |

|  |  |  | AP | PB | P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 40 | MD 3.4 | Condiciones exigibles de accesibilidad (según uso, superficie, etc.): | ** | * |  | CTE DB SUA-9 Accesibilidad | 1.1( Condiciones funcionales |
|  |  | - accesibilidad en el exterior del edificio: itinerario accesible |  |  |  |  |  |
|  |  | - accesibilidad entre plantas del edificio: necesidad de ascensor accesible, previsión de ascensor |  |  |  |  |  |
|  |  | - accesibilidad en las plantas del edificio: itinerario accesible |  |  |  |  |  |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 40-A | MD 3.4 | Condiciones exigibles de los espacios, instalaciones o servicios, en función de su nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida: | ** | * |  | LEY 8/1995 Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. | Art. 4 Niveles de accesibilidad |
|  |  | - adaptado |  |  |  |  |  |
|  |  | - practicable |  |  |  | Decreto 117/2006 Condiciones de habitabilidad Anejo 1 | Apartados 1.42 a 1.55 |
|  |  | - convertible |  |  |  |  |  |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 41 | MD 3.4 | Características de los itinerarios y ascensores accesibles Itinerario accesible - solución de los desniveles - espacios de giro: vestíbulos, pasillos, frente ascensores o previsión - pasillos y pasos: anchura libre de paso - puertas: anchura libre de paso, espacio libre de barrido - pendiente Ascensor accesible - dimensiones mínimas de la cabina |  | * |  | CTE DB SUA-9 Anejo A Terminología | Itinerario accesible Ascensor accesible |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 41-A | MD 3.4 | Características de los itinerarios (adaptado / practicable / convertible) Itinerario adaptado / practicable / convertible - desniveles - espacios de giro: cambios de dirección, frente puertas y ascensores o previsión - pasillos y pasos: anchura libre de paso - puertas: anchura libre de paso, espacio libre de barrido - pendiente Ascensor adaptado / practicable - dimensiones mínimas de la cabina |  | * |  | Decreto 227/1997 Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación | Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en la edificación |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |
| ( 45-A | MD 3.4 | Elementos accesibles: dotación y características - plazas de aparcamiento - servicios higiénicos - viviendas |  | * |  | Decreto 227/1997 Reglamento de la Ley 8/1995 | Dotación: Art. 12, 26 |
|  | DG A |  |  | * |  |  |  |